东方希望重庆水泥有限公司

2×200万吨/年水泥粉磨生产线

NSE板链式提升机

技

术

附

件

甲  方：东方希望重庆水泥有限公司

乙 方：

联系人 贸易部 朱立群 电话 023-70724555 传真 023-70630079

技术 张光辉 13452598838

（报价请注明交货期及付款方式等信息）

2013年8月3日

一、设备规格、型号、驱动配置、技术参数表

投标设备名称：NSE斗式提升机驱动配置一览表

| 序号 | 设备规格、型号 | 驱动配置 | 备 注 | 数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NSE500-35m 400-450t/h （左、右各一台） | 减速机：DCYK400-71- （带满载辅传、逆止器) 电动机：Y280M-4-90kW 液 偶：YOX500 | 料斗容积：94L 链 速：61.8m/min 提 升 量：450t/h 物 料：水泥 | 2 | 维修架 驱动平台 料位开关 速度开关 |

注：所有设备技术参数以和设计院和甲方对接为准。

2、关键零部件的保证使用寿命

在正常使用情况下，关键零部件的使用寿命保证如下，若在保证使用寿命范围内出现关键零部件的损坏或失效，则均视为设备质量问题，卖方均应免费提供相同规格型号的全新配件进行更换。

| 序号 | 关键零部件名称 | 保证使用寿命h | 期望使用寿命h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动减速机 | 88000 | 130000小时 |
| 2 | 上下链轮 | 27000 | 44000小时 |
| 3 | 输送链条 | 27000 | 44000小时 |
| 4 | 上链轮轴承 | 53000 | 88000小时 |
| 5 | 下链轮轴承 | 53000 | 88000小时 |

整机性能保证润滑油清单

提升机润滑部位表

| 序 号 | 润滑部位名称 | 润滑剂种类 | 润滑周期 | 润滑方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上.下主轴承 | 耐水润滑脂 | 200小时 | 利用注油器 |
| 2 | 张紧螺杆 | 钙基润滑脂 | 500小时 | 利用注油器 |
| 3 | 传动部分 | 汽车机油 | 3个月 | 倾注 |
| 4 | 齿轮减速器 | HJ-40机油 | 6个月 | 累注 |
| 5 | 电动机 | 耐水润滑脂 | 6个月 | 间歇润滑 |

# NSE500×35m板链斗式提升机供货范围及技术参数

设备序号：01.

一、技术参数

设备名称：NSE：板链式提升机

规    格：NSE500×35m-450t/h-（头尾轮中心线）左、右装各一台

数    量：2台

生产厂家：

物    料：水泥

输送能力：450t/h

物料容重：1.0t/m3

料斗速度：61.8m/min

设备总重：34.8吨/台

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供全套的提升机主机和附属设备及附件，包括随机备件等，详细范围以合同订货单为准。

每台主要包括

1、传动装置

数    量：1套

传动方式：空心轴直联

——硬齿面减速机

数    量：1

生产厂家：江苏泰隆、泰兴减速机

型    号：DCYK400-71

----电动机

数    量：1台

型    号：Y280M-4-90KW

生产厂家：皖南电机、华力电机

功    率：75KW

转    速：1480r/min

电    源：380V

防护等级：IP54

绝缘等级：F级

——逆止装置

数    量：1套

生产厂家：减速机速配

——慢 驱 动：（减速机配）

数量：1套

生产厂家：

规格型号：减速机自带

——电机与减速机联接

液力偶合器：

数    量：1台

型    号：YOX500

生产厂家：上海交大

2、头轮装置

主要包括：

——头部链轮(Φ1010 P=125 Z=24)

结构形式：分体式（分3片）

数    量：2件

材    质：ZG310-570

硬    度：HRC45-50

热 处 理：齿部中频淬火、深大于6毫米

寿    命：5年

——主 动 轴

数    量：1件

材    质：40Cr

调    质：HB240-280

——轴承及轴承座

数    量：2套

生产厂家：哈、瓦、洛

3、尾轮装置

主要包括：

——尾部链轮(Φ1010 P=125 Z=24)

数    量：2件

材    质：ZG310-570

硬    度：HRC45-52

热 处 理：齿部中频淬火、深大于6毫米

寿    命：5年

——从 动 轴

数    量：1件

材    质：40Cr

调    质：HB240-280

——尾部轴承及轴承座

数    量：2套

生产厂家：哈、瓦、洛

4、输送链及料斗

数    量：1套

主要包括：

——输 送 链

数    量：1套

型    号：NSE500

节    距：P=125mm

破断强度：100t

主要部件材质：

链    板：65Mn         HB226-269

销    轴：42CrMo       HRC40-45      Ø48      （先调质处理再中频淬火）

套    筒：40Cr         HRC42-48      Ø58      （整体淬火）

滚    子：40Cr         HRC55-60      Ø80      （整体淬火）

使用寿命：≥2年

——料    斗  材质：16Mn包边

型    号：NSE500

宽    度：668mm

厚    度：4.5mm  材质：Q235A/4.5

斗    容：94L

斗    距：600mm

填 充 率：0.7%（盛水容积）

数    量：1套

——料斗螺栓、螺母等

5、机    壳

数    量：1套

主要包括：

——头部机壳（含收尘联接法兰、油密封圈座）

数    量：1件

板材厚度：6mm 材质：Q235A/6

——尾部机壳（张紧方式：重力张紧）

数    量：1件

板材厚度：6mm 材质：Q235A/6

——中间机壳

数    量：1套

板材厚度：4.5mm 材质：Q235A/4.5

——非标机壳

数    量：1件

板材厚度：4.5mm 材质：Q235/4.5

——带检视门的中间机壳

数    量：1件

板材厚度：4.5mm 材质：Q235/4.5

——机壳间密封

——带固定架中间机壳（拉撑装置）

数    量：2件

板材厚度：4.5mm 材质：Q235A/4.5

——机壳间密封

——操作维护平台及维修架

数量：1件

6、控制装置

——料位开关

型    号：LWK—I

工作电源：8V—24V（交直流）

生产厂家：南京康迪欣

数    量：1件

——旋转探测仪

型    号：RD—II

工作电源：220V  50Hz  AC

生产厂家：南京康迪欣

数    量：1件

7、三通分料阀（含电液动推杆一套）

规格：1100*550（与提升机顶部下料口法兰配套）

数量：一套

8、随机备件（主要包括）

——备用链条：10节

——备用料斗：5只

——联接螺栓：10套

9、卖方提供的随机资料清单

设备安装总图及维护说明书   4套

速机及偶合器说书           2套                                                                        三、交货期：合同签订后所有设备30天内到达甲方指定现场。

、

四、产品质量保证

1、保证所提供的设备是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合各项标准的质量、规格和性能要求。

2、所提供的图纸资料和实物相符，并能正确满足设计、现场安装、试运转、性能考核、安全操作及维修方便的要求。

3、质量保证期为： 货物带额定负荷运行12个月或到现场无异议之日起18个月（以先到期者为准）。

所有免费供应的备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量料斗（只） | 链条数量（节） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NSE500料斗、链条 | NSE500×35m | 5 | 10 |  | 免费 |
| 2 | 标准节联接螺栓 | 配套 | 数量10套 |  |  | 免费 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

# 质量标准

质量保证按ISO9001国际质量认真体系进行；产品设计、制造、检测、油漆、包装按照国家标准、国际标准、企业标准及设计图纸和需方提供的技术要求进行。各相关标准如下：

本公司的质量控制是全过程，检验标准：按Q/HZ002-96企业标准和投标文件技术文本,全员参与的，质量监督控制由总经理全面负责，下设技术部、质检部负责实施，各生产车间有众多专检人员严格按照GB/T19001-2000-ISO9001:2000质量管理体系执行。

JB/T7679-95                《斗式提升机》

JB/ZQ8018-88               《斗式提升机产品质量风等》

Q/WQ2.5.2-2000             《NSE斗式提升机》

JC/T404-91                 《水泥机械包装技术条件》

JB/T4286-86                《包装通用技术条件》

JB191-90                   《包装储运图市标示》

JB9286                     油漆

# 制造标准，技术特点陈述

NE、NSE板链式提升机制造标准最新说明

1、驱动装置

驱动装置采用ZSY、DCY、B3SH、M3（4）系列减速机，我公司采用联轴器直（DCY、B3SH、M3（4））或链传动（ZSY）的传递方式。联轴器直联结构紧凑、运行平稳，拆卸维修方便。减速机自带逆止器，主电机与减速机之间用专用液力偶合器联接，起到缓冲和过载保护。主减速机配有维修用辅助传动装置及电机。

2、液力偶合器（选用，电动机37kW以上）

液力偶合器由上海交大特殊设计，主要对液力偶合器的弹性梅花垫圈、油封材质和机械性能进行改进。配有易熔保护装置和防爆设计。

3、头轮（选用）

头轮采用双节距分体式结构，该链轮的轮缘采用ZG35CrMoSi优质材质经过齿面中频淬火处理，淬火深度达到6mm以上，硬度HRC52～58，加上双节距设计其齿的磨损为循环式，其使用寿命大于5年以上；分体式结构不仅装卸方便，而且大大降低维护和配件成本，每对齿片可以互换。

4、机头

提升机头部系金属钢板同型钢焊接而成，带有防尘，可拆卸的组合式防尘罩。并提供收尘口法兰，联接收尘管道由用户自配。在外壳上设置安装检查门，配备快速锁定的检查孔。卸料口配置有可调节导料装置，确保卸料干净。

5、头部密封

在头部主轴与机壳接触处，采用两层石棉盘根密封，只需调整盘根压盖就能弥补磨损间隙，使整体结构简洁、密封性能更可靠，有效防止头部漏灰，并且解决了油封更换麻烦的问题。

6、尾部张紧与密封

采用r轴内张紧形式，不仅密封效果好，而且维修方便，结构紧凑。

7、料斗

每个料斗的料口均采用16Mn包边，并具有扬起物料用空孔。

8、头轴和尾轴均采用40Cr或45调质处理，有很好的强度和韧性。

9、输送链

主要部件材质：

链板：65Mn              HB229-269

销轴：42CrMo            HRC52-58      （先调质处理再中频淬火）

套筒：40Cr              HRC52-58      （整体淬火）

滚子：40Cr              HRC48-52      （整体淬火）

使用寿命≥3年

10、安装和维修壳体

安装和维修壳体布置在提升机底部的上面，方便料斗装卸和检修。

11、运行控制保护装置

（1）料位开关

检测尾部是否堵料；

（2）侧温开关（选配）

检测物料是否超温

（3旋转探测开关

检测尾轴是否转动，分析设备是否存在故障。

12、提升机连接螺栓、连接法兰、密封材料及地脚螺栓均在供货范围内。

## 售后服务、设备安装调试验收

1．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运及试生产。

3．对于需方选购的与合同设备有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

- 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5. 根据需方的要求为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训班，保证需方设备运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7．接到需方反映的质量问题信息后，在24小时之内做出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

- 随时满足需方对备品备件的要求。

- 无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

附我方人员服务人·月数见下表：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人·月数 | 派出人员构成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |
| 1 | 指导安装 | 1/0.5 | 工程师 | 1 | 以满足需方要求为原则调整所需人员 |
| 2 | 调试 | 1/0.5 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 质量随访 | 1/0.1 | 工程师 | 1 |  |

设备标志、包装、运输、及储存要求

1、设备包装应符合国家关于包装的现行标准，必须适于远距离运输及多次搬运要求，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸、防挤压和碰撞等保护措施，以保证设备在运输过程中不受损坏。

在包装箱上必须用油漆以醒目的中文标明下列内容：收货人、合同号、目的地、设备名称、重量（净重/毛重）、外形尺寸（长×宽×高）。另外，根据设备的特点和运输方式的不同，卖方应在包装箱上清楚的标明“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”、 “重心”和“吊装点”等字样和标志，同时，在运输途中需注意事宜应予以注明，以便装卸和搬运。

每个包装箱内应附一份详细的装箱单；箱内各种零部件应挂标签（要牢固），标签所列内容应与装箱单相符，装箱清单要包括：合同号、箱号、箱内各种零部件的名称、规格、型号、图号、数量、单重及本箱货物总净重、总毛重等。

2、负责将设备运输至本合同约定地点。须于设备装运前24小时，将详细的交货清单包括合同号、设备名称、数量、毛重、体积、运输工具名称、起运日期及预计到达的日期通知买方。如对设备仓储有特殊要求和注意事项的，也须同时通知买方。

3、设备到达现场后，应按买方通知的时间派人到现场，由买卖双方对设备的包装外观、装箱数量进行初步查验，无误后开箱检验、清点数量，并据实填写验收记录、签署设备清点单。若发现任何不符，在24小时内负责解决；若初验无误，将设备移交给买方。

NSE.系列板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。

运行部件---套筒滚子链条组条组装成条打包成捆出厂；料斗打包出厂

驱动装置—减速器、电机机和联轴器（或液偶）组装成套，驱动平台分片出厂

栏杆现场组装

上部装组装成套出厂

中间节单节出厂

下部装组装成套出厂

其他零散件装箱出厂

技术交接、图纸资料交付、对技术标准的要求

1）． 技术交接

供方在合同签订后三天内与中材国际工程有限公司及甲方进行技术交接，并承诺满足设计院和买方提出的技术要求。

（联系人：姚云　电话：010－64399364   手机: 13951850746）

2）．图纸资料交付

设备总图、安装说明书、操作使用说明书、设备备品备件明细表、润滑油一览表、电气原理图、接线图、说明书及经中材国际工程有限公司确认的资料，先邮寄2套给买方，另2套随设备到货。

3）．以上所有资料提供电子版文件一套，蓝图4套；

电子文件：文字部分用WORD、EXCEL；图纸部分用AutoCAD R14以上版本即可（若为其他制图软件请转为AutoCAD版本）；

电子文件用E-mail提供，或用3.5寸软盘（并备份）提供。

联系人: 杨 礼      电话：023-70630401（收货）手机：13594522879

传真：023-70630079  邮箱：gunzhepiao@163.com  邮编：408232

地址：重庆市丰都县湛普镇东方希望重庆水泥有限公司工地

4）乙方联系人员及联系方式：

联系人:            电话：         手机：

传  真：         邮箱：    邮编：

地址：

甲方联系人员及联系方式：

联系人:  张光辉         电话：023-70630508           手机：13452598838

传  真： 023-70630079    邮箱zgh1986@yeah.net      邮编：408232

地址：重庆市丰都县湛普镇东方希望重庆水泥有限公司工地

5）对技术标准的要求

对于本文本所涉及或引用的技术标准或规范，采用行业标准。

甲       方：  东方希望重庆水泥有限公司

代表（签字）：

乙       方：

代表（签字）：

2013年8月3日