LG锁气喂料机

使 用 说 明 书

郑州市鸿鑫机械科技发展有限公司

电话：18838269156

传真：0371-64367891

E-mail：18838269156@163.com

网址：www.hong678.com

一、前言

LG系列双盘锁气喂料机是我公司科研人员针对老式喂料机密封锁气不严、喂料不均，常出现喷流等现象而设计的一种新型喂料装置，由于采用了特殊的双层结构及非刚性化密封技术使水泥、生料、煤粉、粉煤灰等较难处理的粉体精确喂料成为现实，是可靠的定量喂料装置。其原理图如下：

- 技术参数

| 型号(LG) | 生产能力（m3/h） | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| ￠600 | 3—16 | 1.1 | 5—19 |
| ￠800 | 6—40 | 2.2 | 5—19 |
| ￠1000 | 20—60 | 3 | 5--19 |
| ￠1200 | 50-120 | 5.5 | 5--16 |
| ￠1300 | 60-150 | 7.5 | 5--16 |

三、安装与试机

喂料机进出口应连接在无强烈震动的机件口上，电源电压必须在规定的范围内。

设备安装时应检查各部件是否完好，螺栓是否紧固，减速机内是否加入了适量的润滑油，在检察个部件正常情况下，点动设备2--3次确定机内无杂物、异常声响再空车试机2--3小时，确定运转灵活，无异常时即可投料开车。

四、设备的使用及保养

设备应在空载下启动，待运转正常后再开始进料，停机时应先停止下料转空后再停机，每班应从加油孔加入一次润滑油，应定期检查叶轮上橡胶的磨损，根据情况如需要更换应及时更换。