煤炭买卖合同

合同编号：YXWS-16WY-

买    方：阳新娲石水泥有限公司

卖    方：

签约日期：2016年  月  日

签约地点：湖北黄石阳新

一、买方：阳新娲石水泥有限公司             （以下简称甲方）

卖方：                                  (以下简称乙方）

二、合同期限：2016年月1日— 2016年12月31日

三、标的物与规格

标的物：煤炭

供交煤炭按下表规格执行：

| 项 目 | 单位 | 规格 | 拒收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 哈氏研磨指数 HGI |  | >50 | ＜48 |
| 粒度 | 原煤 | mm | 最大粒径小于80，大于50者，少于5%。 | ＞80mm颗粒超过1% |
|  | 洗煤 |  | ＜50 |  |
| 内水份 | % | <2.5 | ＞3 |
| 全水份(含内水份) Mt | % | <8（不可外加或喷水） | ＞13或雨天抵港未盖好雨布 |
| 全硫份 Stad | % | <1 | ＞1 |
| 空气干燥基低位发热量 Qnet.ad | kcal/kg | ≥6000 | ＜5600 |
| 挥发份 VMad | % | 23～32（不可混掺无烟煤） | ＞32或＜23 |
| 灰份 Aad | % | ＜22 |  |
| 灰份化学成分 SiO2/ （Al2O3+ Fe2O3） |  | ＜2.5 | ＞3.0 |
| 煤干石 | 原煤 | % | ＜0.5 |  |
|  | 洗煤 |  | 0（不应含有） |  |
| 杂石、异物含量 | % | 0（不应含有） |  |
| 批次吨位数 | 吨 | 3000-10000 | 单次回厂低于3000吨或单船超过6000吨 |

注：杂石是指煤炭中不应含有的石块。

四、订购数量、交货时间、交货地点和方式：

4.1订购数量：见每月双方确认函。

4.2交货时间：见每月双方确认函。

4.3交货地点和方式：船运至甲方码头（湖北黄石阳新富池镇）船板交货。

五、煤炭价格（基准单价）：元/cal，（见每月双方确认函，一票结算,含17%增值税）。每次甲方通知交货时间、数量时，双方须以传真形式确定当次货物价格。如乙方当月报价明显高于其他供应商价格，甲方有权终止乙方当月供应，连续两个月未供应可视为合同终止。

六、付款方式：

乙方所供煤炭依约定数量、时间抵达甲方指定地点并卸毕后，依甲方检验报告每月1日及16日各结算一次，7日内甲方向乙方提供检验报告并作结算确认,乙方按照该数据开立全额增值税发票（税率为17%）, 甲方收到乙方开具的增值税发票后60工作日内结该批煤款的80%（全额承兑支付，每月双方确认函方式），余款转入下批次滚动结算。第一批次煤炭在合同生效时，乙方需支付20万元给甲方，作为合同供货保证金，待双方合同终止后一次性无息退还。

七、验收方式：

7.1煤炭品质之检验以甲方化验室之检验方法及检验报告为准，甲方化验室无法检验之项目以国家标准来执行。

7.2煤炭的验收：

7.2.1甲方在每艘船卸煤过程中，人工每车采样。甲方将采来的煤样，混合成一个大样，大样混合均匀后分成三个代表性小样（每个小样约5公斤）。其中一个，由甲方化验，并出具检验报告作为验收之依据；另两个小样密封保存一个月备查;若双方对化验结果有所争议，可将留存样品交由甲乙双方协商一致同意具有公信力之第三方合法检验机关进行复查,并将复查结果作为结算依据。若化验结果仍不符合本合同规格，则送检费用由乙方承担；若化验结果符合本合同规格，则送检费用由甲方承担。

7.2.2甲方在卸煤时，抽检1～2抓斗煤炭。若发现含有煤干石，则以之为平均数量来推算整船煤炭的煤干石含量。若煤干石含量超过0.5％，处以煤干石含量的10倍的煤炭重量罚款，即将该煤干石含量的10倍数量 ，自煤炭总重中扣除后计价。

7.2.3.甲方在卸煤时，抽检1～2抓斗煤炭。若发现含有杂石，则以之为平均数量来推算整船煤炭的含石量，并处以含石量10倍的煤炭重量罚款，即将该含石量的10倍数量，自煤炭总重中扣除后计价。

7.2.4甲方在卸煤时，若发现含有其它异物（非煤炭中应有物质，如木块、铁块、石块、砖块、草泥、橡皮等），则处以100元/件的罚款；若由异物造成甲方设备损坏，由乙方全额赔偿。

八、品质未达本合同规格时，处理如下：

8.1 发热量（均指空气干燥基低位发热量Qnet.ad，简称空干基低位发热量）：

8.1.1发热量位于5800～6500kcal/kg时, 煤价 =基准单价×实测值。

8.1.2发热量高于6500kcal/kg时，仍按6500kcal/kg的煤价来计价。

8.1.3发热量低于5800kcal/kg时, 煤价 =  基准单价×5800-基准单价×2×（5800-实测值）。

8.1.4发热量低于5600kcal/kg时,甲方拒收。如甲方同意利用的，则煤价=基准单价×5800-基准单价×3×（5800-实测值）。

8.2  水份：

8.2.1全水份超标部分不计重,直接从煤炭重量中扣除，其中全水超出12%的部分按双倍扣除（6-8月份除外）；

8.2.2如发现恶意非法灌水，则依甲方所取舱底高水份之煤作为检验水份的煤样，根据检验结果，按8.2.1处理。

8.2.3内水分：超出2.5%，每超出0.1%，单价扣3元/吨，超出3%拒收，如乙方同意，从3.0%计算每超出0.1%，单价扣6元/吨，接收。

8.3  挥发份：挥发份低于23或高于32％时,甲方拒收。如甲方同意利用的，每低于或者高于1%，则罚扣价款的1%。

8.4  全硫份：硫份超过1%时，甲方拒收。如甲方同意利用的，每超出0.1%，则罚扣煤炭价款的1%。

8.5  粒度：对于大于80mm的煤块，处以20元/块的罚款。

8.6  可磨性（HGI）：可磨性小于48时，甲方拒收或半价收购。甲方视需要对本指标检验。

8.7灰份化学成分SiO2/ （Al2O3+ Fe2O3）＞2.5时，每上升0.1，则罚扣煤炭价款1.5元/吨；超过3.0可拒收。

8.8若乙方连续两批次供货不合格（均达到拒收标准），甲方有权拒绝与其再次往来。

8.9 若乙方一艘船煤品质不合本合同规格：

8.9.1若有2个项目达到合同拒收标准的，甲方可以考虑对该艘船之煤按4折收购。

8.9.2若有3个项目达到合同拒收标准的，甲方可以考虑对该艘船之煤按4折收购，并拒绝与乙方再次往来。

九、重量鉴定：

以甲方地磅计量为准。

十、装、卸运:

10.1乙方须依照甲方通知,履行交货数量与时间。若乙方当次未依照甲方通知交货一周以上,则视为逾期, 甲方将以每吨每天2元×未交货数量作为罚款（单批次5000吨20万元封顶）,并于合同供货保证金中扣除。当批交货数量超出确认函数量10%以上，甲方对多出部分有权拒收。

10.2乙方在确定装运后,须立即以甲方之规定格式及传真号码以传真文件通知甲方,装运通知需包括: 合同编号、发运时间、发运港口、发运数量、船号、预抵时间等。甲方在未收到此通知前,将不作卸货安排,因此而引起的损失由乙方负担。

10.3乙方在煤炭发运前应以防水帆布严密遮盖,防止煤炭被雨水淋湿及污染等。

10.4乙方船舶（单船吨位不得超过6000吨）在甲方码头进行卸载作业，须配合甲方各项作业规定，违规者则依甲方之作业规定甲方有权在煤炭结算中直接进行处罚。

10.5甲方在许可范围内，允许乙方待卸船舶免费靠泊甲方码头。若甲方通知乙方到港待卸船舶不能靠泊甲方码头，乙方船舶必须自寻锚地停泊待卸。乙方亦必须配合甲方，及时要求乙方 船舶服从甲方的调度安排。

10.6由甲方安排卸船时间和顺序，乙方不得因此向甲方索赔。

10.7卸货前的一切责任及费用由乙方独立承担。

十一、其它:

11.1乙方必须具备有效的煤炭经营资质，并独立承担由次引发的各类责任（含甲方被其他部门及机构追究的责任）。

11.2如有争议或违约, 双方友好协商解决。如协商不成,则向合同履行地法院诉讼解决。

11.3其它未尽事宜, 另行商议。

11.4合同一式四份，双方各两份，盖章生效。原双方签订的煤炭供应合同同时终止。

|  | 买 方 | 卖 方 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 阳新娲石水泥有限公司 |  |
| 单位地址 | 阳新县富池镇老渡口 |  |
| 法定代表人 | 魏华山 |  |
| 委托代理人 | 王跃进 |  |
| 邮政编码 | 435229 |  |
| 电 话 | 15607105789 |  |
| 传 真 | 0714-7551089 |  |
| 开户银行 | 黄石交行营业部 |  |
| 银行帐号 | 422060116018010035328 |  |
| 税 号 | 9142022267648974XK |  |