库车青松公司3#水泥磨改造

一、高速板链斗式提升机分项价格表

| 序号 | 部件名称 | 规格型号或材质 | 数量 | 单价格（元） | 总价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 提升机头部总成 | NSE400-31.0m |  |  | 0 |
| 1 | 驱动链轮（链齿分片式组装） |  | 1套 |  |  |
| 2 | 驱动链轮材质\寿命 | Zg40Cr\3年 | 1副 |  |  |
| 3 | 驱动轴\寿命 | 40Cr锻轴\10年 | 1根 |  |  |
| 4 | SKF轴承 |  | 2个 |  |  |
| 5 | 轴承座、胀紧套 | ZG | 各2个 |  |  |
| 6 | 驱动支架（不含驱动） | Q235 | 1个 |  |  |
| 7 | 头部节 | Q235 | 1个 |  |  |
| 8 | 驱动平台及吊架 |  | 1个 |  |  |
| 二 | 提升机尾部总成 |  |  |  |  |
| 1 | 张紧链轮材质\寿命 | 40Cr调质\3年 | 1副 |  |  |
| 2 | 张紧轴\寿命 |  | 1根 |  |  |
| 3 | SKF轴承 |  | 2个 |  |  |
| 4 | 衬套及轴承座 | 耐磨合金衬套、45# | 各2个 |  |  |
| 5 | 自动张紧装置形式、材质 | 内置重力式、Q235 | 1个 |  |  |
| 6 | 尾部节 | Q235 | 1个 |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 料斗 | Q235A | 适配 |  | 供方提供图纸、买方自制 |
| 2 | 牵引链 |  | 适配 |  | 报价企业备注品牌 |
| 3 | 料位监测开关(套/台) | SR1000C80T （上海） | 1套 |  |  |
| 4 | 跑偏开关(套/台) | XS618B4MAL2 | 2只 |  |  |
| 5 | 速度监测开关(套/台) | XSl-18BLFAL2 （进口） | 1只 |  |  |
| 6 | 地脚及壳体连接螺栓密封条等 |  | 套 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 五 | 指导安装调试费 |  |  |
|  | 总合计 |  |  |  |  |

备注：NSE400-31.0米提升机一台，其中买方自备电机、减速机、液力耦合器、中部壳体由卖方提供图纸买方自制，运费由买方负责，其余均为卖方负责，并指导安装调试。

二、高速板链斗式提升机供货范围表

| 号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速板链 斗式提升机 | NSE400-31.0m | 套 | 1 |  |  |
| （1） | 减速机 | B3SH10--50 | 套 | 1 |  | 买方负责 |
| （2） | 电机 | Y280M-4，75KW | 套 | 1 |  | 买方负责 |
| （3） | 偶合器 | POX500 | 套 | 1 |  | 买方负责 |
| （4） | 辅助传动 | 随主减速机 | 套 | 1 |  | 买方负责 |
| （5） | 头部总成 | NSE400型 | 套 | 1 |  |  |
| （6） | 中部机壳 |  | 套 | 1 |  | 买方负责 |
| （7） | 中部机壳 （带门） |  | 套 | 1 |  | 买方负责 |
| （10） | 尾部总成 | NSE400型 | 套 | 1 |  |  |
| （11） | 驱动平台 | NSE400型 | 套 | 1 |  |  |
| （12） | 起吊架 | NSE400型 | 套 | 1 |  |  |
| （13） | 输送链 | NSE400型 | 套 | 1 |  |  |
| （14） | 料 斗 | NSE400型 （前口耐磨加强） | 套 | 1 |  | 买方负责 |
| （15） | 标准件（料斗螺栓） | NSE400型 | 套 | 随主机 |  |
| （16） | 跑偏开关\料位计 | XS618B4MAL2 | 只 | 2 |  |  |
| （17） | 料位监测开关 (套/台) | SR1000C80T （上海） | 套 | 1 |  |  |
| （18） | 速度监测开关 (套/台) | XSl-18BLFAL2 （进口） | 套 | 1 |  |  |
| 说明：1、“生产厂家”空白处以中标单位为准。 2、买房负责处由供方提供图纸，买房自制。 |

三、高速板链斗式提升机技术参数

规格型号：NSE400-31.0m

|  | 斗式提升机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | －数量 | 台 | 1 |
|  | －规格型号 |  | NSE400-31.0m |
|  | －牵引件类型 |  | 板式输送链 |
| 1 | 基本参数 |  |  |
|  | －物料类型 |  | 水泥 |
|  | －物料密度 | t/m3 | 0.9-1.1 |
|  | －物料粒度 | mm | 粉状物料 |
|  | －物料温度 | 0C | 正常：80；异常：130 |
|  | －能力 | t/h | 310 |
|  | －进料口至提升机基础面高度 | mm | 1900 |
|  | －料斗间距 | mm |  |
|  | - 线性速度 | m/min | 72.92 |
|  | - 额定功率 | kw | 75 |
|  | - 填充率 | % | 75 |
| 2. | 机械参数 |  |  |
| 2.1 | . 壳体 |  |  |
|  | - 构造 |  | 工装包箍焊接 |
|  | - 类型 |  | 单通道 |
|  | - 材质 |  | Q235-A |
|  | - 横截面尺寸 | mm×mm |  |
|  | - 厚度 | mm | 4 |
|  | - 数量 |  |  |
|  | -上部机壳 | 节 | 1(8mm) |
|  | -下部机壳 | 节 | 1(8mm) |
|  | -标准中部机壳 | 节 | 供方提供图纸、买方自制 |
|  | -标准中部机壳(带检视门) | 节 | 供方提供图纸、买方自制 |
|  | -非标准中部机壳 | 节 | 供方提供图纸、买方自制 |
| 2.2 | . 料斗 |  |  |
|  | - 构造 |  | 工装焊接 |
|  | - 类型 |  | ad型深斗 |
|  | - 材质 |  | Q235-A |
|  | - 外形 |  | 楔斗型 |
|  | - 宽度 | mm |  |
|  | - 料斗间距 | mm |  |
|  | - 厚度 | mm | 4 |
|  | -空斗单重 | kg |  |
|  | -料斗固定方式（侧面/背面） |  | 侧面 |
| 2.3 | 牵引链 |  | 使用寿命3年以上 |
|  | 链条规格型号 |  | 厂家适配 |
|  | 输送链条节距 |  | 厂家适配 |
|  | 链板材质 |  | 40Cr HB310-340 |
|  | 销轴材质 |  | 42CrMo HRC54-58 |
|  | 套筒材质 |  | 20CrMo HRC58-62 |
|  | 滚子材质 |  | 40Cr HRC48-52 |
|  | 输送链条破断强度/系数 |  | 牵引链破断强度/系数大于180000 |
|  | 安全系数 |  | 大于13.0 |
| 2.4 | . 驱动轴 | 根 | 1 |
|  | - 材质 |  | 40Cr锻轴 |
|  | - 匹配直径 | mm | 厂家适配 |
|  | - 轴承直径 | mm | 厂家适配 |
|  | - 长度 | mm | 厂家适配 |
| 2.5 | 驱动链轮 | 副 | 1 |
|  | -类型 |  | 分片组合式 |
|  | - 材质 |  | 40Cr |
|  | - 硬度 |  | HRC54-58 |
|  | 热处理 |  | 轮齿表面淬火，深度2.2--3.5mm |
|  | - -最大直径 |  |  |
| 2.6 | . 张紧轴 |  |  |
|  | - 材质 |  | 45# 调质处理 |
|  | - 匹配直径 | mm |  |
|  | - 轴承直径 | mm |  |
|  | - 长度 | mm |  |
|  | - 抗断应力 | N/mm2 | 60 |
| 2.7 | 张紧链轮 |  |  |
|  | -类型 |  | 整体式 |
|  | - 材质 |  | 40Cr |
|  | - 转速 | r/min |  |
|  | - 最大直径 | mm |  |
| 2.8 | . 头部轴承 |  |  |
|  | - 构造 |  |  |
|  | - 型号及模式 |  |  |
|  | - 轴承标准 |  | 进口SKF轴承 |
|  | - 润滑类型 |  | 手动润滑 |
| 2.9 | . 尾部轴承 |  |  |
|  | - 构造 |  |  |
|  | - 型号及模式 |  |  |
|  | - 轴承标准 |  | 进口SKF轴承 |
|  | - 润滑类型 |  | 手动润滑 |
|  | - 拉紧装置 |  | 内置重力式 |
| 3. | 驱动 |  |  |
| 3.1 | . 低速轴联轴节类型 |  | 尼龙柱销联轴器（买方自备） |
| 3.2 | . 高速轴联轴节类型 |  | 液力偶合器（买方自备） |
|  | - 型号 |  | YOX500 |
| 3.3 | . 齿轮箱 |  |  |
|  | - 构造 |  | 进口弗兰德 |
|  | - 型号 |  | B3SH10-50（买方自备） |
|  | - 额定功率 | kW |  |
|  | - 输入转速 | r/min | 1480 |
| 3.4 | . 电动机 |  |  |
|  | - 制造 |  | 西门子（贝得）电机/皖南 |
|  | - 型号 |  | Y280S-4（买方自备） |
|  | - 功率 | kw | 75 |
|  | - 转速 | r/min | 1450 |
| 3.5 | 辅助传动 |  | （买方自备） |
|  | - 构造 |  | 与进口减速机配套 |
|  | - 减速机型号 |  | KZ88-M132SB4-IW-5.5KW |
|  | - 与主减速机连接方式 |  | 直联式 |
| 4. | 监测及安全装置 |  |  |
|  | -料位计 |  | LF-11 |
|  | -速度监控器 |  | XS618B4MAL2 |
|  | -防跑偏开关 |  | XS618B4MAL2 |
| 5 | 布置形式 |  | 室外 |
|  | 驱动平台及检修支架 | 有/无 | 有 |