循环水处理药剂质量指标

XT-LX435C氧化型杀菌灭藻剂

| 指标名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色或微黄色液体 |
| 二氧化氯（ClO2）含量% | ≥10.0 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.15—1.25 |
| PH值（1%水溶液） | 10.0—13.0 |
| 砷（AS）含量% | ≤0.0002 |
| 重金属(Pb计)含量% | ≤0.0015 |

XT-LX435A非氧化型杀菌灭藻剂

| 指标名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色或微黄色液体 |
| 活性组份含量% | ≥1.5 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.00—1.05 |
| PH值（1%水溶液） | ≤5.0 |
| 含氯活性/不含氯活性物（质量比） | 2.6—3.4 |

XT-LX218D缓蚀阻垢剂

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 唑类（以C6H4NHN:N计）%≥ | 3.0 |
| 磷酸盐（以PO43—）含量，%≥ | 6.0 |
| 亚磷酸（以PO43—）含量，%≤ | 2.25 |
| 亚磷酸（以PO43—）含量，%≤ | 0.75 |
| 密度（20℃）g/cm3 | 1.03-1.13 |
| PH值（1%水溶液） | 3.0±1.5 |