## RQM64-4主要技术参数

| 使用商： | 规格型号: 64-4 设备数量：1台 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.性能数据 |  |  |
|  | 进口： |  |  |
|  | 进口风量 | m3/h | 18400 |
|  | 粉尘温度 | ℃ | ≤120 |
|  | 含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤1500 |
|  | 出口： |  |  |
|  | 含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 |
|  | 2.性能保证 |  |  |
|  | 收尘效率 | % | ＞99.9 |
|  | 过滤风速 | m/min | 1.20 |
|  | 总过滤面积 | m2 | 256 |
|  | 压力损失 | Pa | ≤1700 |
|  | 承受负压 | Pa | 5000 |
|  | 3.设备结构特征 |  |  |
|  | 3.1 控制及仪器仪表 |  |  |
|  | 脉冲控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气压力表 | 有/无 | 有 |
|  | 3.2 辅助设备 |  |  |
|  | 压缩空气截断阀 |  | 有 |
|  | 压缩空气缓冲系统 |  | 有 |
|  | 压缩空气管路 |  | 有 |
|  | 重锤锁风阀 |  | 有 |
|  | 3.3 滤袋 |  |  |
|  | 室数 |  | 1 |
|  | 滤袋形式 |  | 圆布袋 |
|  | 滤袋材质 |  | 条纶针刺毡 |
|  | 滤袋直径 | mm | φ130 |
|  | 滤袋长度 | mm | 2450 |
|  | 滤袋重量 | g/m2 | ＞500 |
|  | 滤袋寿命 |  | ＞12000h，正常使用可达两年以上 |
|  | 袋笼材质 |  | 冷拔钢丝有机硅喷涂 |
|  | 袋子的数量/室 | 条 | 64 |
|  | 袋子总数量 | 条 | 256 |
|  | 4.收尘器的结构 |  |  |
|  | 4.1 清灰系统 |  |  |
|  | 形式 |  | 脉冲喷吹 |
|  | 压缩空气 |  |  |
|  | 用气量 | Nm3/min | 1.2 |
|  | 压力 | MPa | 0.4-0.6 |
|  | 脉冲阀 |  |  |
|  | 规格 | ″ | 2.5 |
|  | 型式 |  | 直角式 |
|  | 数量 | 个 | 4 |
|  | 脉冲阀来源或制造商 |  |  |
|  | 脉冲阀寿命 |  | 喷吹100万次以上 |
|  | 4.2 壳体 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 厚度 | mm | 3-5 |
|  | 最大操作压力 | kPa | 5 |
|  | 检修门 |  | 1 |
|  | 4.3 灰斗 |  |  |
|  | 形式 |  | 锥形 |
|  | 数量 |  | 2 |
|  | 材料 |  | Q235 |
|  | 4.4 风机 |  |  |
|  | 风量 | m3/h | 12852-19486 |
|  | 全压 | pa | 2704-3155 |
|  | 电机 | KW | 22 |
|  | 5.设计载荷重量 | kg | 7200 |
|  | 供货范围：从收尘器的入口到收尘器出口的全部机械构件、过滤装置、清灰装置、卸料装置；包括钢支架、箱体、袋室、灰斗、进出风口、气路系统和滤袋、袋笼以及清灰控制仪。 |

RMC-112A脉冲单机袋收尘器技术参数表

| 单机除尘器设备采购项目 | 规格型号: HMC-112 设备数量：1台 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备编号 |  |  |
|  | 1.性能数据 |  |  |
|  | 进口： |  |  |
|  | 进口风量 | m3/h | 6500 |
|  | 烟气温度 | ℃ | ≤120 |
|  | 含尘浓度 | g/Nm3 | ≤100 |
|  | 出口： |  |  |
|  | 含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 |
|  | 2.性能保证 |  |  |
|  | 收尘效率 | % | ＞99.99 |
|  | 过滤风速 | m/min | 1.2 |
|  | 漏风 |  |  |
|  | 最大漏风量 | m3/h | 90 |
|  | 最大漏风率 | % | 1 |
|  | 总温度降 | °C | 20 |
|  | 过滤面积/室 | m2 |  |
|  | 总过滤面积 | m2 | 92 |
|  | 压力损失 | Pa | ≤1200 |
|  | 承受负压 | Pa | 5000 |
|  | 3.设备结构特征 |  |  |
|  | 3.1控制及仪器仪表 |  |  |
|  | 脉冲控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气控制器 | 有/无 | 无 |
|  | 压缩空气压力表 | 有/无 | 无 |
|  | 型号 |  | φ60 |
|  | 量程 | MPa | 0～1.6 |
|  | 3.2辅助设备 |  |  |
|  | 压缩空气截断阀 |  | 有 |
|  | 压缩空气缓冲系统 |  | 有 |
|  | 压缩空气管路 |  | 有 |
|  | 锁风阀 |  | 有 |
|  | 3.3滤袋 |  |  |
|  | 室数 |  | 1 |
|  | 滤袋形式 |  | 圆布袋 |
|  | 滤袋材质 |  | 条纶针刺毡 |
|  | 滤袋直径 | mm | φ130 |
|  | 滤袋长度 | mm | 2000 |
|  | 滤袋重量 | kg/m2 | 500 |
|  | 滤袋寿命 |  | 平均两年以上 |
|  | 袋笼材质 |  | 镀锌冷拔钢丝 |
|  | 袋子的数量/室 |  | 112 |
|  | 袋子总数量 | 条 | 112 |
|  | 4.收尘器的结构 |  |  |
|  | 4.1清灰系统 |  |  |
|  | 形式 |  | 脉冲喷吹 |
|  | 压缩空气 |  |  |
|  | 用气量 | m3/min | 0.34 |
|  | 压力 | MPa | 0.5-0.7 |
|  | 脉冲阀 |  |  |
|  | 规格 | ″ | 1 |
|  | 型式 |  | 直角式 |
|  | 数量 | 个 | 14 |
|  | 脉冲阀来源或制造商 |  |  |
|  | 脉冲阀寿命 |  | 喷吹100万次以上 |
|  | 4.2壳体 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 厚度 | mm | 3-5 |
|  | 最大操作压力 | kPa | -5 |
|  | 检修门 |  | 1 |
|  | 4.3灰斗 |  |  |
|  | 形式 |  | 锥形 |
|  | 数量/室 |  | 1/1 |
|  | 材料 |  | Q235 |
|  | 4.4 卸灰阀 |  | 重锤卸灰阀 |
|  | 数量 | 台 | 1 |
|  | 型号 |  |  |
|  | 规格 |  | 240×240 |
|  | 下料量 | m3/h | 15 |
|  | 减速电动机 |  | 无 |
|  | 型号 |  |  |
|  | 功率 | KW |  |
|  | 转速 | r/min |  |
|  | 4.5 压缩空气管路 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 最大压力 | kPa | 8 |
|  | 4.6 风机 |  |  |
|  | 风机型号 |  | 4-72No.4.5A |
|  | 风量 | m3/h | 5712-10562 |
|  | 风压 | Pa | 2554-1673 |
|  | 电机型号 |  | YE132-2 |
|  | 功率 | KW | 7.5 |
|  | 5.设计载荷重量 | kg | 3100 |
|  | 供货范围：从收尘器的入口到收尘器出口的全部机械构件、过滤装置、清灰装置、卸料装置、风机及其电机等；包括钢支架、箱体、袋室、灰斗、进出风口、支柱、气路系统和滤袋、袋笼以及清灰控制仪。 |