询 价 文 件

华润水泥(龙岩雁石)有限公司配料站熟料秤收尘器技改项目，对外询价，具体要求如下：

一、项目名称：配料站熟料秤收尘器技改项目

二、地址：华润水泥（龙岩雁石）有限公司雁石制成工段

三、预计实施时间：2020年7月

四、投标方式：网上公开询比价

五、评标方式：最低投标价法

六、项目内容

1、配料站熟料库侧新增两台气箱式脉冲袋收尘器（详见附表1）

2、安装施工及调试服务（收尘器、风管、风机设备及电控现场部分安装调试）

备注：报价前，请联系相关经办人至现场实际踏勘、沟通细节

七、承包方式：总包工程

1.报价方根据询价方要求，实地踏勘后制定设计施工方案

2.报价方负责设计、供货、安装、运行调试

八、质量及要求

1、收尘器符合除尘器相关国家标准

2、收尘器排放标准：出口气体含尘浓度≤10mg/Nm3

3、收尘器除尘效果：实地踏勘，制定可行技术方案，要求现场不冒灰

4、其他要求参考附表1

九、质保期: 12个月

十、工期：      天

十一、报价要求：

1、报价公司必须具环保设备制造、施工资质

2、报价公司项目施工人员意外险保额≥100万元

3、特种作业人员（电工、焊工等）需持证上岗（证件颁发部门应急管理部）

4、报价公司三年内未发生重大工程质量事故，未发生安全事故（提供相关证明及承诺）

5、报价公司需通过询价公司安全预审

6、关联企业不得同时参与项目投标

7、除上述要求上传材料外，报价时需上传盖章询价文件、报价单、改造技术方案、收尘器技术参数供货范围表

十二、结算方式：

工程验收合格后，收到乙方开具符合甲方要求的全额增值税专用发票后，45个工作日内支付结算总价的90%，余10%质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

华润水泥（龙岩雁石）有限公司

2020年6月26日

| 报价单 |
| --- |
| 项目名称 | 配料站熟料秤收尘器技改项目 |
| 报价单位 |  |  | 询价单位 | 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 |
| 单位地址 |  | 单位地址 | 福建龙岩市新罗区雁石镇洋城村 |
| 电话 |  | 电话 | 0597—5380073 |
| 传真 |  | 传真 | 0597—5380073 |
| 联系人 |  | 联系人 | 周 洁 |
| 报价日期 |  | 部门 | 机电部 |
| 手机号码 |  | 手机号码 | 13559990993 |
| 邮箱 |  | 邮箱 | zhoujie10@crcement.com |
| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 配料站熟料秤收尘器技改项目 | 气箱式脉冲袋收尘器（详见附表1） 安装施工及调试服务（收尘器、风管、风机设备及电控现场部分安装调试） | 2 | 台 |  |  |
| 本次报价合计(含税价、人民币) |  | 税率 |  |
| 备注 | 工期： 天 质保期： 12个月 |

附表1：除尘器参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 详细描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气箱脉冲布袋除尘器 | 台 | 2 | 除尘器除满足询价文件第八条要求外，还需满足以下要求： 1、壳体板材厚度6mm；卸料采用双重锤翻板阀(双门式) 2、脉冲电磁阀品牌：GOYEN（高原） 3、提升阀、气缸、气源三联体选用台湾亚德客产品 4、电控系统：PLC采用西门子产品，空气开关正泰或ABB，中间继电器欧姆龙，具备远程启停及故障报警等条件 5、配套风机：长沙鼓风机（直联方式） 风机配套电机：采用高效节能（YE2） 6.除尘器滤袋符合国家相关标准，耐温≥200℃，550g/㎡，滤袋使用寿命大于2年 |  |